Una máquina es un dispositivo mediante el cual se trata de obtener algún tipo de ventaja a la hora de aplicar una fuerza, ya sea porque la máquina permite aumentar el valor de la fuerza aplicada, o bien porque permite modificar la dirección en la que se aplica, facilitando así el trabajo a realizar.

Tradicionalmente se consideran seis tipos de máquinas simples:

La palanca

La palanca consiste en una barra rígida con un punto de apoyo (también llamado fulcro) en la que se aplica una fuerza, llamada potencia (P), con la que se trata de vencer otra fuerza, llamada resistencia (R).

La distancia entre el punto de aplicación de la potencia y el punto de apoyo recibe el nombre de brazo de potencia (bP), y la distancia entre el punto de apoyo y la resistencia, brazo de resistencia (bR).

Si suponemos nulo (o despreciable) la masa de la barra, para una palanca en equilibrio se cumple:

Palanca de primer género

Palanca de segundo género

Palanca de tercer género

# Text boxes

La potencia se sitúa entre el punto de apoyo y la resistencia. En este caso bR > bP, por lo que la potencia es mayor que la resistencia

Ejemplos de este tipo de palanca son las pinzas.

La resistencia se sitúa entre el punto de apoyo y la potencia. Como bP > bR, P<R

Ejemplos de este tipo de palanca son la carretilla, la cizalla para cortar papel o el cascanueces.

El punto de apoyo está situado entre la potencia y la resistencia.

Para vencer una resistencia R, tendremos que aplicar una potencia:

Por tanto si el brazo de potencia es mayor que el de resistencia, la fuerza a aplicar es inferior a la fuerza a vencer. Por ejemplo si bP = 10 bR, entonces P = 0,10 R.

Ejemplos de este tipo de palanca son el balancín, las tijeras o las tenazas.

Polipasto

Cuña

La fuerza vertical ejercida se descompone en otras dos horizontales y de sentido contrario, cuyo valor depende del ángulo de la cuña.

Plano inclinado

Permite vencer una resistencia aplicando una fuerza menor (tanto menor cuanto menor sea el ángulo de inclinación).

Torno

Consiste en un cilindro donde se arrolla una cuerda y un volante o manivela.

El mayor diámetro del volante permite levantar pesos aplicando una fuerza menor.

Tornillo

Convierte un movimiento de rotación en uno de traslación.

Polea

La fuerza aplicada es igual a la resistencia a vencer. La ventaja es que la fuerza se ejerce de forma más cómoda.

Se pueden combinar poleas simples para formar polipastos que permiten aplicar una fuerza inferior a la resistencia

Palanca

Consiste en una barra rígida que apoya en un punto. Existen tres tipos distintos.

Las de primer y segundo género permiten vencer una resistencia aplicando una fuerza menor.

Fuente:Wikipedia (http://bit.ly/1hjEQtH)