# Text boxes

N

S

No existen monopolos magnéticos aislados

Las líneas del c. magnético son cerradas. Salen del polo N y entran por el S.

v

F

F

+

v

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

X

Las cargas eléctricas en movimiento interaccionan con el campo magnético

La fuerza ejercida por un c. magnético sobre una carga en movimiento (fuerza de Lorentz) viene dada por la expresión:

La unidad S.I. para el campo magnético es el tesla (T)

Si v y B son perpendiculares la carga describe una circunferencia:

Las corrientes eléctricas crean campos magnéticos (Oersted, 1820)

Campo magnético creado por un conductor rectilíneo:

Campo magnético en el centro de una espira:

I

El magnetismo natural se explica como consecuencia de la existencia de diminutos imanes de tamaño atómico.

v

B

-

Fuerza sobre un conductor situado en un campo magnético:

Fuerzas entre dos conductores por los que circula corriente:

Dos corrientes paralelas del mismo sentido se atraen con una fuerza directamente proporcional a las intensidades que circulan por los conductores e inversamente proporcional a la distancia que los separa.

Si las intensidades tienen sentido contrario la fuerza entre los conductores es repulsiva.

Se define el amperio internacional (A) como la intensidad de corriente que debe circular por dos conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos, para que separados por una distancia de 1 m ejerzan entre ellos una fuerza de 2 10-7 N/m

Se induce una corriente eléctrica en un circuito si este es atravesado por un flujo magnético variable.

El flujo varía :

- Sí varía el campo magnético.

- Si varía la superficie de la espira.

- Si varía su orientación respecto al campo.

Ley de Lenz

El sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que la origina

Ley de Faraday-Henry

La fuerza electromotriz inducida es igual, y de signo contrario, a la rapidez con que varía el flujo magnético.

Para una variación de flujo no uniforme la fuerza electromotriz viene dada por menos la derivada del flujo respecto del tiempo:

Flujo a través de una superficie

Corriente inducida

Campo magnético creado por la corriente inducida

Campo en el interior de un solenoide largo

La integral de línea del campo magnético a lo largo de cualquier trayectoria cerrada (circulación) es igual al producto de la permeabilidad magnética del medio por la intensidad de corriente que atraviesa el plano definido por la trayectoria considerada.

Para el vacío o el aire:

Ley de Ampere