Un ejemplo de MAS es el de la proyección sobre el diámetro de la circunferencia de la posición de un punto que gira con velocidad angular constante:

# Text boxes

a

v

a

v

a

Se dice que una partícula oscila cuando tiene un movimiento de vaivén respecto de su posición de equilibrio, de forma tal que el movimiento se repite en cada oscilación. De todos los movimientos oscilatorios el más sencillo, y el más importante, es el movimiento armónico simple (MAS).  Muchos fenómenos naturales pueden considerarse armónicos simples y, además, cualquier movimiento oscilatorio más complejo se puede resolver como una suma de varios MAS (aplicando un método matemático llamado método de Fourier).

v

a

v

v= 0

a max

v= 0

a max

a= 0

v max

v max

a= 0

x = - A

x =A

Un cuerpo de masa m oscilará con MAS si está  sometido

a una fuerza que varía con el tiempo en la forma:

Para pequeñas oscilaciones (ángulo inferior a 20 0) un péndulo simple se comporta como un oscilador armónico.

La fuerza elástica es una fuerza conservativa ya que cuando realiza trabajo negativo resta energía cinética al cuerpo que se transforma en energía potencial elástica. La energía potencial acumulada puede volver a convertirse en energía cinética dejando que la fuerza elástica actúe (realizando trabajo positivo)

Los movimientos oscilatorios reales (por ejemplo la oscilación de un péndulo) van perdiendo amplitud hasta que, lentamente, se detienen debido a la acción de fuerzas no conservativas (rozamientos) que convierten la energía cinética en calor. Se dice que las oscilaciones se amortiguan, lo que se traduce en una disminución progresiva de la amplitud hasta la extinción total de las oscilaciones.

La forma más efectiva de comunicar energía a un oscilador es cuando la frecuencia de la fuerza externa coincide (aunque sea de forma aproximada) con la frecuencia natural del oscilador, Cuando se suministra energía a un sistema oscilante con una frecuencia igual a su frecuencia de oscilación natural  se dice que se produce resonancia, la energía del oscilador aumenta entonces en cada aportación pudiendo adquirir valores muy altos.

En un MAS la fuerza es proporcional al desplazamiento y opuesta a él